Спецификация к контракту на поставку

Мазут топочный 100

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Предельные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальное | максимальное |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100 °С | мм2/с | СТБ ИСО 3104 | - | 60,00 |
| 2 | Зольность | % масс. | ГОСТ 1461 |  | 0,14 |
| 3 | Массовая доля механических примесей | % | ГОСТ 6370 | - | 1,0 |
| 4 | Массовая доля воды | % | ГОСТ 2477 | - | 1,0 |
| 5 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | - | ГОСТ 6307, п. 7.5 ГОСТ 10585 | Отсутствие |
| 6 | Массовая доля серы | % | СТБ 1420 | - | 3,5 |
| 7 | Содержание сероводорода | ppm (мг/кг) | ГОСТ Р 53716 | - | 25 |
| 8 | Температура вспышки в открытом тигле | °С | ГОСТ 4333 | 110 | - |
| 9 | Температура застывания | °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | - | 25 |
| 10 | Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо (небраковочная) | кДж/кг | СТБ 1663 (ASTM D 240) | 39 500 | - |
| 11 | Плотность при 15 °С | кг/м3 | ГОСТ 31072 | Не нормируется. Определение обязательно. |

Сведения о присадках: не содержит присадок.

Сведения для таможенного оформления:

- температура начала кипения, °С, СТБ 1934 (ASTM D 86) – не менее 200;

- при 250 °С перегоняется, % об., СТБ 1934 (ASTM D 86) – не более 65;

- количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350 °С, % об., СТБ 1559 (ASTM D 1160) – не более 17;

- температура вспышки в открытом тигле, °С, СТБ 1651 (ASTM D 92) – не менее 90;

- температура вспышки в закрытом тигле, °С, СТБ ИСО 2719 – не нормируется

- вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с, СТБ ИСО 3104 (ISO 3104) – не нормируется

- колориметрическая характеристика, ASTM D 1500 – не менее 7,5