OJSC Mozyr OR

PASSPORT No 785

STB 1658-2012 Motor Diesel Fuel grade С

Production date 10.05.2015

| Parameter | Units | Method of testing | Limit min | Limit max | Factual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cetane number |  | СТБ ISO 5165-2002 | 51,0 | - | 52,6 |
| 2. Cetane index |  | СТБ ISO 4264-2003 | 46,0 |  | 56,0 |
| 3.Density at 15 ºC | Kg\m³ | СТБ ISO 12185-2007 | 820 | 845 | 825,6 |
| 4. Polycyclic aromatic hydrocarbons | % m | СТБ ЕН 12916-2011 | - | 8,0 | 0,7 |
| 5. Sulfur content | Mg\kg | СТБ ISO 20846-2005 | - | 10 | 8,7 |
| 6. Flash point | ºC | СТБ ISO 2719-2002 | More than 55 | - | 68 |
| 7. Carbon residue ( of the 10% distillation residue) | %m | СТБ ISO 10370-2003 | - | 0,30 | 0,01 |
| 8. Ash content | % m | СТБ ISO 6245-2003 | - | 0,01 | 0,001 |
| 9. Water content | Mg\kg | СТБ ISO 12937-2003 | - | 200 | 48 |
| 10. General contamination | Mg\kg | СТБ ЕН 12662-2010 | - | 24 | 14 |
| 11. Copper test (3 hrs at 50 ºC) | Evaluation | СТБ ISO 2160-2003 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| 12. Oxidation stability | g\m³ | СТБ ISO 12205-2003 | - | 25 | 12 |
| 13. Lubrication power, correction for wear spot diameter (WSD 1,4) at 60 ºC | micron | СТБ ISO 12156-1-2011 | - | 460 | 438 |
| 14. Viscosity at 40 ºC | mm²\s | СТБ ISO 3104-2003 | 2,00 | 4,50 | 2,65 |
| 15. Distillation: Distilled up to 250 ºC \ Distilled up to 350 ºC \ 95%(V\V) distilled up to\ | % vol. ºC | СТБ ISO 3405-2003 | 85 | 65 360 | 39,9 94,2 353,6 |
| 16. Cold filter plugging point | ºC max | СТБ ЕН 116 | - 5 |  | - 7 |

Content manganese Mn – less than 0,5 ppm