OJSC Mozyr Refinery

Passport No 969

Export motor gasoline RON -92

Specification STB 1656-2011

Gross weight           kg                            Net weight                       kg

Production date 10.05.2014

| # | Description | Method of testing | Limit value RON -92 | Actual value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Density at 15 º C, kg\m³, max | STB ISO 3675 | 720,0 – 775,0 | 740,4 |
| 2 | Research Octane Number, min Motor Octane Number, min | STB ISO 5164 STB ISO 5163 | 92,0 83,0 | 92,0 83,8 |
| 3 | Lead concentration, mg\dm³, max | STB ЕН 237 | 5,0 | Abs. |
| 4 | Distillation Volume fraction of evaporated gasoline at: - 70 º C (E70) For classes A and B For classes C, C1, D, D1, E, E1, F, F1 - 100 º C - 150 º C End of boiling Residue in a flask | STB ISO 3405 | 20-48 22-50 46-71 min. 75 max. 210 max. 2 | 28,9 50,7 82,7 205 1,0 |
| 5 | Reid Vapor Pressure , kPa, RVP For class A For class B For classes C and C1 For classes D and D1 For classes E and E1 For classes F and F1 | STB 13016-1 | 45-60 45-70 50-80 60-90 65-95 70-100 | 60,0 |
| 6 | Existent gum, mg per 100 sm³ of gasoline, max | STB ISO 6246 | 5 | 1,0 |
| 7 | Oxidation stability, minutes, min | STB ISO 7536 | 360 | More than 360 |
| 8 | Sulfur mass fraction, mg/kg max | STB ISO 20846 | 10 | 7,4 |
| 9 | Copper test | STB ISO 2160 | Class 1 | Class 1 |
| 10 | Volume ratio of benzene, %, max | STB ЕН 12177 | 1,0 | 0,6 |
| 11 | Volume ratio of hydrocarbons, %, max: olefins aromatic | STB ЕН 22854 | 18 35 | 10,3 32,4 |
| 12 | Oxygen mass fraction, %, max | STB ЕН 22854 | 2,7 | 0,0 |

Note: oxygen containing, Fe-, Mr-, MMA- additives are absent.